Klimacodes f\'fcr Klimatronik A3 !!!!!!!!!!!!!!!\par

Die Klimaanlage im alten Audi A3 und A4 hat eine Selbstdiagnosefunktion, die man \'fcber folgende Ziffernkombination aktivieren kann:\par

\par

Wechsel in die Eigendiagnose: Umlufttaste und Pfeil nach oben gleichzeitig dr\'fccken\par

Eingabe der Diagnosekan\'e4le: \'fcber +/- Temperaturwahl - Tasten, Best\'e4tigung mit Umlufttaste\par

Eigendiagnose ausschalten: Umlufttaste und Pfeil nach oben gleichzeitig dr\'fccken\par

\par

Die nachfolgende Tabelle enth\'e4lt die f\'fcr meinen Audi passenden Klimacodes.\par

Kanal | Inhalt\par

------------------------------------------------------------------------\par

1 | Systemfehler\par

2 | Ist-Wert F\'fchler Virtuell\par

3 | Ist-Wert Innenf\'fchler Konsole\par

4 | Ist-Wert Au\'dfentemperatur - F\'fchler Wasserkasten\par

5 | Ist-Wert Au\'dfentemperatur - F\'fchler Sto\'dff\'e4nger\par

6 | Ist-Wert Ausblasf\'fchler Fu\'dfraum\par

7 | Ist-Wert Ausblasf\'fchler Mannanstr\'f6mer\par

8 | Displaycheck\par

9 | Ist-Digitalwert R\'fcckmeldepoti Temperaturklappe Numerischer Wert\par

10 | Soll-Digitalwert Temperaturklappe Num. Wert\par

11 | Ist-Digitalwert R\'fcckmeldepoti A/C-Klappe Num. Wert\par

12 | Soll-Digitalwert A/C-Klappe Num. Wert\par

13 | Ist-Digitalwert R\'fcckmeldepoti Fu\'df/Def-Klappe Num. Wert\par

14 | Soll-Digitalwert Fu\'df/Def-Klappe Num. Wert\par

15 | Ist-Digitalwert R\'fcckmeldepoti Stauluftklappe Num. Wert\par

16 | Soll-Digitalwert Stauluftklappe Num. Wert\par

17 | Fahrgeschwindigkeit Wert in km/h\par

18 | Istwert der Gebl\'e4sespannung Wert in Volt\par

19 | Sollwert der Gebl\'e4sespannung Wert in Volt\par

20 | Istwert der Generator/Bordspannung Wert in Volt\par

21 | Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht fl\'fcchtig) Num. Wert\par

22 | Schallzustand des Hochdruckschalters\par

23 | Anzahl der Hochdruckereignisse (fl\'fcchtig) Numerischer Wert\par

24 | Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht fl\'fcchtig) Num. Wert\par

25 | A/D-Wert Kick-Down-Schalter\par

26 | A/D-Wert Hei\'dfleuchte\par

27 | Motordrehzahl U/min\par

28 | Generatordrehzahl U/min\par

29 | Codierung\par

30 | Software-Version\par

31 | Softwareindex\par

32 | Potifehlerz\'e4hler Temperaturklappe Num. Wert\par

33 | Potifehlerz\'e4hler A/C-Klappe Num. Wert\par

34 | Potifehlerz\'e4hler Fu\'df/Def-Klappe Num. Wert\par

35 | Potifehlerz\'e4hler Stauluftklappe Num. Wert\par

36 | Temperaturklappe Anschlag Kalt Num. Wert\par

37 | Temperaturklappe Anschlag Warm\par

38 | A/C-Klappe Anschlag geschlossen\par

39 | A/C-Klappe Anschlag ge\'f6ffnet\par

40 | Fu\'df/Def-Klappe Anschlag Def\par

41 | Fu\'df/Def-Klappe Anschlag Fu\'df\par

42 | Stauluftklappe Anschlag auf\par

43 | Stauluftklappe Anschlag zu\par

44 | Fahrzyklus-Z\'e4hler Num. Wert\par

45 | Innentemperatur gerechnet (Ninc)\par

46 | Au\'dfentemperatur gefiltert Wert in \'b0C\par

47 | Au\'dfentemperatur ungefiltert Wert in \'b0C\par

48 | ECOR\par

49 | Fehlerz\'e4hler Tachosignal Num. Wert\par

50 | Standzeit in min Wert in min.\par

51 | Motortemperatur Wert in \'b0C\par

52 | Generator-Abschalt-Bedingungen\par

53 | Anzeige aktiver el. Ausg\'e4nge: Generator / Umluftventil / Wasserventil Num. Wert\par

54 | Regelkennziffer Numerischer Wert\par

55 | Au\'dfentemperatur Wert in \'b0C\par

56 | Innenf\'fchler Virtuell\par

57 | Innenf\'fchler Konsole Wert in \'b0C\par

58 | Temperatur Wasserkasten Wert in \'b0C\par

59 | Temperatur Sto\'dff\'e4nger Wert in \'b0C\par

60 | Ausblasf\'fchler Fu\'dfraum Wert in \'b0C\par

61 | Ausblasf\'fchler Mann-anstr\'f6mer Wert in \'b0C\par

62 | Sonnenintensit\'e4t Wert in W/m-1\par

63 | Sonnenintensit\'e4t gefiltert Wert in W/m-1\par

64 | Delta L\'fcfteranhebung\par

65 | Delta A/C-Klappenverschiebung\par

66 | Zeitkonstante / 1,6 sec\par

67 | Kaltstartkorrektur\par

68 | Maximale Stellgr\'f6\'dfe f\'fcr I- und P-Anteil\par

69 | Ist-Wert Ausblasf\'fchler Fu\'df (cnts)\par

70 | Soll-Wert Ausblasf\'fchler Fu\'df (cnts)\par

71 | Abweichung (Epsilon)\par

72 | Anteil (+ heizen / - k\'fchlen)\par

73 | unskalierter Soll-Digitalwert TK-Klappe (cnts)\par

74 | unskalierter Soll-Digitalwert ZK-Klappe (cnts)\par

75 | unskalierter Soll-Digitalwert DK-Klappe (cnts)\par

76 | unskalierter Soll-Digitalwert SK-Klappe (cnts)\par

Diagnose der "alten" Klimatronic\par

1. Z\'fcndung einschalten.\par

2. Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) dr\'fccken und gedr\'fcckt halten.\par

3. Taste mit dem Pfreil nach oben (rechts oben) dr\'fccken und wieder\par

loslassen.\par

4. Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen.\par

5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C. 6. Mit den K\'e4lter-/W\'e4rmertasten\par

kann nun der Diagnosekanal gw\'e4hlt werden.\par

7. Die Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) einmal dr\'fccken und wieder\par

loslassen.\par

\par

Kan\'e4le und deren Beschreibung\par

1 \'bb Systemfehler\par

2 \'bb Ist-Wert-F\'fchler (virtuell)\par

3 \'bb Ist-Wert Innenf\'fchler Konsole\par

4 \'bb Ist-Wert Au\'dfentemperatur - F\'fchler Wasserkasten\par

5 \'bb Ist-Wert Au\'dfentemperatur - F\'fchler Sto\'dff\'e4nger\par

6 \'bb Ist-Wert Ausblasf\'fchler Fu\'dfraum\par

7 \'bb Ist Wert Ausblasf\'fchler Mannanstr\'f6mer\par

8 \'bb Displaycheck\par

9 \'bb Ist-Digitalwert R\'fcckmeldepoti Temperaturklappe (Numerischer Wert)\par

10 \'bb Soll-Digitalwert Temperaturklappe (Numerischer Wert)\par

11 \'bb Ist-Digitalwert R\'fcckmeldung A/C-Klappe (Numerischer Wert)\par

12 \'bb Soll-Digitalwert A/C-Klappe (Numerischer Wert)\par

13 \'bb Ist Digitalwert R\'fcckmeldepoti Fu\'df/Def-Klappe (Numerischer Wert)\par

14 \'bb Soll-Digitalwert Fu\'df/Def-Klappe (Numerischer Wert)\par

15 \'bb Ist-DigitalwertR\'fcckmeldepoti Stauluftklappe(Numerischer Wert)\par

16 \'bb Soll-Digitalwert Stauluftklappe (Numerischer Wert)\par

17 \'bb Fahrgeschwindikeit (km/h)\par

18 \'bb Istwert der Gebl\'e4sespannung (Volt)\par

19 \'bb Sollwert der Gebl\'e4sespannung (Volt)\par

20 \'bb Istwert der Generator/Bordspannung (Volt)\par

21 \'bb Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht fl\'fcchig) (Numerischer Wert)\par

22 \'bb Schaltzustand des Hochdruckschalters\par

23 \'bb Anzahl der Hochdruckereignisse (fl\'fcchtig) (Numerischer Wert)\par

24 \'bb Anzahl der Hochdruckereignisse ( nichtfl\'fcchtig) (Numerischer Wert)\par

25 \'bb A/D-Wert Kick-Down-Schalter\par

26 \'bb A/D-Wert Hei\'dfleuchte\par

27 \'bb Motordrehzal (tausend U/min)\par

28 \'bb Generatordrehzal (tausend U/min)\par

29 \'bb Codierung\par

30 \'bb Software-Version\par

31 \'bb Softwareindex\par

32 \'bb Potifehlerz\'e4hler Temperaturklappe (Numerischwer Wert)\par

33 \'bb Potifehlerz\'e4hler A/C-Klappe (Numerischer Wert)\par

34 \'bb Potifehlerz\'e4hler Fu\'df/Def-Klappe (Numerischer Wert)\par

35 \'bb Potifehlerz\'e4hler Stauluftklappe (Numerischer Wert)\par

36 \'bb Temperarturklappe Anschlag Kalt (Numerischer Wert)\par

37 \'bb Temperarturklappe Anschlag Warm (Numerischer Wert)\par

38 \'bb A/C-Klappe Anschlag geschlossen\par

39 \'bb A/C-Klappe Anschlag ge\'f6ffnet\par

40 \'bb Fu\'df/def-Klappe Anschlag Def\par

41 \'bb Fu\'df/def-Klappe Anschlag Fu\'df\par

42 \'bb Stauluftklappe Anschlag auf\par

43 \'bb Stauluftklappe Anschlag zu\par

44 \'bb Fahrzyklus-Z\'e4hler (Numerischer Wert)\par

45 \'bb Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig\par

46 \'bb Au\'dfentemperatur gefiltert (\'b0C)\par

47 \'bb Au\'dfentemperatur ungefiltert (\'b0C)\par

48 \'bb ECOR (?)\par

49 \'bb Fehlerz\'e4hler Tachosignal (Numerischer Wert)\par

50 \'bb Standzeit (Minuten)\par

51 \'bb Motortemperatur (\'b0C)\par

52 \'bb Generator-Abschalt-Bedingungen\par

53 \'bb Anzeige aktiver el. Ausg\'e4nge: Generator/Umluftventil / Wasserventil\par

(Numerischer Wert)\par

54 \'bb Regelkennziffer (Numerischer Wert)\par

55 \'bb Au\'dfentemperatur (\'b0C)\par

56 \'bb Innenf\'fchler (Virtuell)\par

57 \'bb Innenf\'fchler Konsole (\'b0C)\par

58 \'bb Temperatur Wasserkasten (\'b0C)\par

59 \'bb Temperatur Sto\'dff\'e4nger (\'b0C)\par

60 \'bb Ausblasf\'fchler Fu\'dfraum (\'b0C)\par

61 \'bb Ausblasf\'fchler Mananstr\'f6mer (\'b0C)\par

62 \'bb Sonnenintensit\'e4t (W/m-1)\par

63 \'bb Sonnenintensit\'e4t gefilter (W/m-1)\par

64 \'bb Delta L\'fcfteranhebung\par

65 \'bb Delta A/C-Klappenverschiebung\par

66 \'bb Zeitkonstante / 1,6 sec. (?)\par

67 \'bb Kaltstartkorrektur\par

68 \'bb Maximale Stellgr\'f6\'dfe f\'fcr I- und P-Anteil\par

69 \'bb Ist-Wert-Ausblasf\'fchler Fu\'df (cnts)(?)\par

70 \'bb Soll-Wert-Ausblasf\'fchler Fu\'df (cnts)(?)\par

71 \'bb Abweichung (Epsilon)(?)\par

72 \'bb Anteil (+ heizen / - k\'fchlen)\par

Diagnose der "neuen" Klimatronic\par

Die Codes folgenderma\'dfen abfragen:\par

\par

1. Z\'fcndung einschalten\par

2. Umluft + Pfeil nach oben\par

3. Kanalnummerneingabe: +/- Temperaturwahl auf Fahrerseite\par

4. anschl. Umluft\par

5. Wechsel in Normalmode: Umluft + Pfeil nach oben\par

\par

\par

\par

Kanal / Inhalt:\par

\par

0 Systemfehler, siehe separate Tabelle\par

1 Sollwert der Gebl\'e4sespannung (Volt)\par

2 Istwert der Gebl\'e4sespannung (Volt)\par

3 Sollwert Defklappe\par

4 Skalierter Sollwert Defklappe\par

5 Skalierter Istwert Defklappe\par

6 Sollwert Fu\'df/Mannastr\'f6mer-Klappe\par

7 Skalierter Sollwert Fu\'df/Mannastr\'f6mer-Klappe\par

8 Skalierter Istwert Fu\'df/Mannastr\'f6mer-Klappe\par

9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe\par

10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe\par

11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe\par

12 Sollwert Temperaturklappe links\par

13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links\par

14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links\par

15 Sollwert Temperaturklappe rechts\par

16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts\par

17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts\par

18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)\par

19 Motordrehzahl (10 U/min)\par

20 Software-Version\par

21 Audi Software-Indizierung\par

22 Hella Software-Indizierung\par

23 Codierung\par

24 Digitalwert Au\'dfentemperaturf\'fchler Stossstange in cnts\par

25 Au\'dfentemperaturf\'fchler Stossstange in \'b0C\par

26 Digitalwert Au\'dfentemperaturf\'fchler Wasserkasten in cnts\par

27 Au\'dfentemperaturf\'fchler Wasserkasten in \'b0C\par

28 Au\'dfentemperatur f\'fcr Anzeige in \'b0C\par

29 Au\'dfentemperatur f\'fcr Kompressor in \'b0C\par

30 Au\'dfentemperatur f\'fcr Regelung in \'b0C\par

31 Verh\'e4ltnis Sonne li/re bzw. re/li\par

32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m\'b2\par

33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m\'b2\par

34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m\'b2\par

35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m\'b2\par

36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensit\'e4t, Au\'dfentemperatur)\par

37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensit\'e4t li/re) in 0,5 K\par

38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensit\'e4t li/re) in 0,5 K\par

39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts\par

40 Ausblastemperatur Mann links in \'b0C\par

41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts\par

42 Ausblastemperatur Mann rechts in \'b0C\par

43 Digitalwert Ausblastemperatur Fu\'df links in cnts\par

44 Ausblastemperatur Fu\'df links in \'b0C\par

45 Digitalwert Ausblastemperatur Fu\'df rechts in cnts\par

46 Ausblastemperatur Fu\'df rechts in \'b0C\par

47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt\par

48 Z\'e4hler f\'fcr Abschaltvorg\'e4nge Klemme 87a\par

49 Kompressor Abschaltbedingungen\par

50 RCN links verz\'f6gert\par

51 RCN rechts verz\'f6gert\par

52 RCN links unverz\'f6gert\par

53 RCN rechts unverz\'f6gert\par

54 Soll Ausblastemperatur links\par

55 Soll Ausblastemperatur rechts\par

56 Standzeit\par

57 Errechnete K\'fchlmitteltemperatur in \'b0C\par

58 K\'fchlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in \'b0C\par

59 Pull-Down Bit\par

60 Kaltstart Bit\par

61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)\par

62 Zuheizer Abschaltbedingungen\par

63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts\par

64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts\par

65 epsilon innen\par

66 innentemp_filt\par

67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68\par

Fahrzyklus-Z\'e4hler\par

69 epsilon_ausblas_li\par

70 epsilon_ausblas_re\par

71 rcn_filterzeit\par

72 Anfangswert K\'fchlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40\'b0C\par

73 Hochdruckereignisse nichtfl\'fcchtig\par

74 i_anteil_li_xuc - 128\par

75 i_anteil_lre_xuc - 128\par

76 Hochdruckereignisse fl\'fcchtig\par

77 Idle-Filterung aktiv\par

78 Timer f\'fcr Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)\par

79 Filterzeit f\'fcr Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)\par

80 Verwendete Schl\'fcsselnummer f\'fcr Betriebsmodi und Solltemperatur\par

81 Schl\'fcsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On\par

82 Korrigierte Schl\'fcsselnummer (10 mal richtig empfangen)\par

}